|  | Name: | Klasse: | Datum: | KV 18/1 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Kästchen mit Fingerzinkung – Arbeitsschritte

1	Beschreibe die Arbeitstechniken auf den Bildern. Verwende Fachbegriffe.

Zuerst werden alle Teile des Kästchens mit dem	
Schreinerdreieck gekennzeichnet. Mit einem spitzen	
Bleistift wird dann die Materialstärke unter Zuhilfenahme	
des Gegenstückes angerissen.

Für die 3-er-Teilung am Zinkenbrett wird mit dem	
Stahllineal ein Maß gewählt, das sich gut durch 3 teilen	
lässt, und dann angezeichnet.

Mit dem Schreinerwinkel wird dann bis zur Markierung der	
3 Teile eine Verbindung gezogen, sodass die Breite nun	
drei gleich große Teile hat. Danach markieren wir noch den	
Zinken.

Das Zinkenbrett senkrecht einspannen  und dann mit der	
Japansäge den Zinken einsägen. Es muss darauf geachtet	
werden, dass immer auf der Abfallseite gesägt wird.

Das Brett wird nun mit einer Schraubzwinge auf eine	
Unterlage gespannt. Eine Zulage, die genau am Riss des	
Zinkens liegt, hilft dir, den Zinken gerade und genau	
auszustemmen.

|  | Name: | Klasse: | Datum: | KV 18/2 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Kästchen mit Fingerzinkung – Arbeitsschritte

Mit einem scharfen Stemmeisen wird nun die sogenannte	
Brüstung erstmal gerade geschnitten.

Das Stemmeisen wird nun leicht schräg gehalten, sodass 	
der Zinken leicht hinterstemmt wird. Das Innere des	
Zinkens liegt somit etwas tiefer als die Brüstung.

Ein kleiner Steg sollte beim Ausstemmen stehen bleiben,	
damit das Zinkenbrett später beim Umspannen nicht	
federt. Es ist darauf zu achten, dass die Spiegelseite des	
Stemmeisens nach oben zeigt.

Auf dieselbe Art und Weise wird nun die zweite Seite	
ausgestemmt.

Wenn der Zinken fertig ausgestemmt ist, wird er mit dem	
Stemmeisen verputzt. Es ist darauf zu achten, dass beide	
Hände am Stemmeisen sind und das Werkstück immer	
eingespannt ist.

|  | Name: | Klasse: | Datum: | KV 18/3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Kästchen mit Fingerzinkung – Arbeitsschritte

Mit einem spitzen Bleistift wird der Zinken auf das	
Fingerteil übertragen. Es muss unbedingt auf das	
Schreinerdreieck geachtet werden.

Der übertragene Finger wird nun mit dem Schreinerwinkel	
auf alle Seiten übertragen.

Die abfallenden Teile werden jetzt wieder gekennzeichnet.

Bei einer dreiteiligen Fingerzinkung können wir die Finger 	
komplett aussägen. Bei 5- oder 7-teiligen Zinkungen 	
müssen die inneren Zinken natürlich wieder ausgestemmt 	
werden.

Auf diese Art und Weise werden nun alle Teile aneinander 	
angepasst und alle Teile des Kästchens hergestellt.

|  | Name: | Klasse: | Datum: | KV 18/4 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Kästchen mit Fingerzinkung – Arbeitsschritte

Mit einem Schleifklotz werden nun die Innenseiten des 	
Werkstücks bis zu einer Körnung von ca. P150 geschliffen. 	
Es ist darauf zu achten, dass das Werkstück beim 	
Schleifen immer eingespannt ist.

Nach dem Auftragen des Leims muss darauf geachtet	
werden,  dass die Leimzwingen nicht an den Zinken oder	
den Fingern angesetzt werden. Die Verbindung kann sonst 	
nicht zusammenrutschen.

Durch das Messen der Diagonalen wird sichergestellt, dass 	
alle 4 Ecken im rechten Winkel zueinander stehen.

Nach dem Aufleimen des Bodens wird nun der komplette 	
Kasten außen verschliffen. Wenn nur ein Kasten gefertigt 	
werden soll, kann jetzt mit der Oberflächenbehandlung 	
begonnen werden.